## Slide 1: Color and Light
原生生物

## Slide 2: Color and Light
原生生物

## Slide 4
Notes: 高中-法罗朱

## Slide 6
编灯就是做ppt——至少请在第一节课这么理解。

## Slide 7
不过对应ppt里【一页】的称为一个【Cue】点

## Slide 8
一个很麻烦的事情是……我们有三套术语……

## Slide 9: 有什么【基于位置】
顶光 – 演员头顶上的
耳光 – 演员两侧的
面光 – 演员面前的
射灯 – 可以闪观众的
逆光 – 对着屏幕打的
追光 – 观众席上对演员打的光
还有和上面都不同的，如面光更后方正对演员打的光
（也可称为第二面光）
一个很麻烦的事情是……我们有两套术语

## Slide 10: 有什么【基于功能】
场灯 – 制造整体亮场的光，可能用顶光、耳光、面光等
定点光 – 在固定点亮起，一般顶光为主
氛围光 – 塑造整体氛围的灯，一般耳光为主
染色灯 – 含义和氛围光类似但更强一点，目标是染上颜色
追光 – 跟随演员移动的光（为什么追光有两个意思.jpg）
切割灯 – 打出特定形状（除圆形外）的光
图案灯 – 打出特定图案的光

## Slide 11: 有什么【基于硬件】
LED – 能调整的东西不太多，如位置与光圈大小无法调整
电脑灯 – 基本上指能调整的东西比较多的灯，具体属性见后
追光 – 手操移动的大灯（怎么这里也有你.jpg）
例如九一剧场完全没有电脑灯！

## Slide 12: 能做什么
黑场
全场亮
蓝色氛围
台左亮起红色、台右暗
耳光红绿相间的氛围，中间打开一盏黄色定点
左红右蓝，中间方形切割灯框起两人，各自红/蓝定点并追光

## Slide 13: 是不是还少了什么？
黑场
全场亮
蓝色氛围
台左亮起红色、台右暗
耳光红绿相间的氛围，中间打开一盏黄色定点
左红右蓝，中间方形切割灯框起两人，各自红/蓝定点并追光

## Slide 14: 动态！
黑场
全场亮
蓝色氛围
台左亮起红色、台右暗
耳光红绿相间的氛围，中间打开一盏黄色定点
左红右蓝，中间方形切割灯框起两人，各自红/蓝定点并追光

## Slide 15: 切换动态
淡入（常用）/淡出
逐步切换 – 就是ppt里的动画开始条件

## Slide 16: 单个Cue点中的动态
闪一闪？
大小变化？
颜色变化？
乱动？
Notes: 注意可以随机顺序/固定顺序轮流/同步

## Slide 17
和ppt不同的是，单个Cue点的动画是循环播放的。

## Slide 18
所以让我们进入看视频环节，先从【描述】开始。

## Slide 19: 实践一下！
拿什么实践呢——
既然找不到大家都会的就找一个大家都不会的！

## Slide 20: 【往】
下半场开场曲
鬼替换人，此时间点几乎所有人都被替换
想死的人与想活的鬼 二重唱

## Slide 21: 【往】
他们管这个地方叫远方
坐上了火车就能去往
他们管这个地方叫梦乡
闭上了双眼就能去往
现在我 已来到远方后的远方
火车上 雷声滚烫
现在我 已来到梦乡里的梦乡
闭紧眼 夜半微凉

## Slide 22: 【往】
他们管这个地方叫天堂
只有变成了鬼才能去往
他们管这个地方叫故乡
只有绝望的人才能去往
脚下的地狱 头顶的天堂
等待着无法逃离的死亡
永恒的回忆 一瞬的故乡
谁把我的离去 原谅

## Slide 23: 【往】
给我一杆枪 杀死找不到梦乡的远方
给我一束光 带走迷失在故乡的天堂
如果世界尽头 冰雪融化成海洋
用什么回答 鲜红的心脏
给我一杆枪 杀死只属于远方的梦乡
给我一束光 带回已成了天堂的故乡
如果世界尽头 海洋沸腾成岩浆
用什么回答 刺痛的胸腔

## Slide 24: 好吧……所以……
如何开始进行设计？

## Slide 25: 氛围
Notes: The World Turned Upside Down
You Will Be Found 跳色
Into the Woods 不同氛围

## Slide 26: 氛围
用颜色实现
可进行冷暖区分
可进行强弱区分
是否需要染色效果？
是否需要分割/跳色？
若有背景PPT，需要考虑与背景配合
——但PPT的光无法替代灯光

## Slide 27: 【往】
人的氛围？
鬼的氛围？
合唱需要怎样的氛围？

## Slide 28: 氛围
全剧的额外考虑：颜色主题
周日将上演的EPIC为例：
宙斯（雷电） – 黄色
波塞冬（海神） – 蓝色
埃俄罗斯（风神） - 青色
雅典娜（战争与智慧） – 橙红色（注意并非鲜红）
卡吕普索（被诅咒爱上终将离开之人） – 粉紫色

## Slide 29: 聚焦
人物是否需要追光？
动线是否要强调？
定点是否要强调？
有其他的聚焦内容吗？

## Slide 30: 【往】
很明显，确定聚焦灯的使用需要先确定人物动线与道具位置。

## Slide 31: 效果
是否要做动态？
做怎样的动态？
是否需要特殊的形状营造更好效果？

## Slide 32: 【往】
急还是缓？
怎样的特殊效果更合适？

## Slide 33: 忘了说一件事——
设计要考虑【实际情况】……

## Slide 34: 一盏灯的属性
Dimmer 亮度（明暗，亮度为0就是关）
Color 颜色 【红、绿、蓝、白】
Beam 光束（大小）
每个都是 0 到 100 的整数，超出范围会自动截断
110 -> 100
-50 -> 0
在做动效时可能有用
Notes: 颜色有明度差异

## Slide 35: 一盏灯的属性
位置（球坐标）
Pan 水平旋转，也即绕垂直地面的轴旋转
Tilt 垂直旋转，也即调整俯仰
形状
图案灯 – 靠特定形状的遮挡片制作特定图案
切割灯 – 独立控制的几条边界

## Slide 36: 不同剧场条件不同
九一剧场的每盏灯只有 Dimmer 和 Color 可以调整。
李莹厅的LED可以调整图案，此外还有功能更丰富的电脑灯（但要单独花钱）。
我们介绍的软件是 Grand MA2 on PC，校内的剧场（也包括很多校外的商业剧场）应该都是用这个软件控灯的。

## Slide 37: 不同剧场条件不同
有关九一剧场的面光：
虽然无法调整颜色，但 Color 的四个属性对应四组灯
也即 面光开 Dimmer 100 的蓝色 对应 25% 亮度的面光
100% 亮度的面光 = Dimmer 100 + 四个 Color 都 100

## Slide 38: 以 MA2 控台为例

## Slide 39
Notes: 多个Screen 每个Screen可以命名 里面是若干窗口，可以存预设的View/建立View 右键调出窗口

## Slide 40
Notes: 除了Backup是主屏幕，右侧按键和控台一致，用Backup唤出文件管理菜单；注意 Setup 要去除（别让它亮），否则可能效果与预期不同

## Slide 41
Notes: 一般会复制别人的 show (save show as)以保存预设，选中 Delete 可以删除别人编的灯

## Slide 43
中控室的灯控就是同时放几个ppt——这就对了。
——当然还有追光。

## Slide 44
每根杆/每个按钮可以独立控制。
具体来说是LTP,即冲突时最新推或按的优先。
可以用不同的 Fader Page，每页中同一根杆可代表不同的ppt（左侧有 Fader Page+- 按钮）。
杆子高低可以控制亮度，但到底会直接从头开始，因此当杆子上的ppt不止一页时不能到底（黑场需要做单独一页）。
Notes: 推上去->cue1，按一下->下一个，结束->推下来，否则会循环；灯光操作只要看这部分就可以了

## Slide 45
B.O.就是Black Out（黑场），按住就全黑，松手就正常。
下方的杆子可以调其他所有灯整体亮度，正常情况拉满即可。
B.O.和下方这根杆子独立操作，不影响在放的ppt。
Notes: 在最右边

## Slide 46
Notes: 左下角 Fader 是不同杆的功能，左侧中部就是单个ppt，Trig Go就是单击触发，Fade就是淡入，右键可以修改；按 Del 后按对应的框顶部即可删除整根杆上的内容

## Slide 47
先介绍如何做一页ppt。

## Slide 48
CLEAR
Notes: 编写的基本准则：Layout View进行选中，右下角进行更改，Clear可取消选中/更改之类的 一般错了就按到底

## Slide 49
Notes: Special Dialog可以对下方的效果进行可视化的选择，如选颜色

## Slide 50
THRU
AT
Notes: 输入数字是选中的灯一起变，Thru是渐变，A at B是A复制B的效果；右下角旋钮可直接调整 Dimmer

## Slide 51
Form 形式（1 Stomp就是无动效，其他如Random、Sin顾名思义）
还可以调整更细节的 Speed（指频率）、Low、High 等 顾名思义
Phase 相位（物理上的概念，相位都相同就一起变，相位Thru就轮流）
Attack 启动时间（过多久进行处理，用得相对少）
Notes: Effect Layer就是动效，有上面说的三层；每个属性（Dimmer、Color、Beam、Pan、Tilt…）都可以做这样的动效；动效停下来需要Form调成1 Stomp

## Slide 52
当然其实颜色、亮度和动效都可以存/读预设。

## Slide 53
STORE
CUE
X
CREATE SECOND CUE
Notes: 保存一页用 store cue x，注意第二张ppt保存时需要点create second cue，以后就不用了

## Slide 54
务必注意保存的是前一个 Cue 到这个 Cue 的变化。
例如，若这个 Cue 是从全黑场做的亮起红色面光，那么它在所有灯都是黄色时的效果将是【面光改为红色，其他光不变】。
（因为同时放几个ppt，这种情况是完全可能出现的。）
如果希望无论在何时的效果都是面光改为红色且其他灯灭，需要选中需要灭的灯将它们 Dimmer 设置为0 —— 即使这些灯现在本来 Dimmer 就是0。

## Slide 55
OOPS
Notes: 撤回！

## Slide 56
有了这些基础知识，大家大概就可以自己上手编灯了。
——但请务必在有经验的同学的指导下操作。
Notes: 其实还远远没有讲完，但时间所限

## Slide 57: 如何进行结合实际的灯光编写？
了解可用的灯
了解灯可以调整的部分（如九一剧场的面光无法调颜色）
尝试基本的光场效果【勘场很重要】
哪些颜色好看？
全耳光是什么效果？
顶光做定点大小够不够？
面光的大小是否需要补追光？
结合之前考虑的氛围、聚焦、效果进行设计

## Slide 58: 与灯光操控的配合
写出合理的 Cue 表
尽量以台词/歌词这样的声音元素作为切换标致
中控看舞台可能视角并不好
给出明确指令
杆的高低可以控制亮度
尽量给出大致多高（当然理想情况是一直推满就行）

## Slide 59: 避免意外
不同段分到不同杆子上
设置 Go Back 按键 （虽然今天没教）
预留一根杆子，只放一页面光全亮的ppt

## Slide 60: 【往】
如果需要在九一剧场演出？
追光
追光

## Slide 61: 【往】
如果需要在【这个教室】演出？
试试看勘场！

## Slide 62: 【往】
他们管这个地方叫远方
坐上了火车就能去往
他们管这个地方叫梦乡
闭上了双眼就能去往
现在我 已来到远方后的远方
火车上 雷声滚烫
现在我 已来到梦乡里的梦乡
闭紧眼 夜半微凉

## Slide 63: 【往】
他们管这个地方叫天堂
只有变成了鬼才能去往
他们管这个地方叫故乡
只有绝望的人才能去往
脚下的地狱 头顶的天堂
等待着无法逃离的死亡
永恒的回忆 一瞬的故乡
谁把我的离去 原谅

## Slide 64: 【往】
给我一杆枪 杀死找不到梦乡的远方
给我一束光 带走迷失在故乡的天堂
如果世界尽头 冰雪融化成海洋
用什么回答 鲜红的心脏
给我一杆枪 杀死只属于远方的梦乡
给我一束光 带回已成了天堂的故乡
如果世界尽头 海洋沸腾成岩浆
用什么回答 刺痛的胸腔

## Slide 65
感谢
聆听

## Slide 66
感谢
聆听

## Slide 67
感谢
聆听